## Slide 1
Introdução aos
Sistemas Digitais
Apresentação da disciplina
Introdução aos sistemas digitais
Sistemas de numeração
Aula 1

## Slide 2
Área científica: Arquitetura de Sistemas Computacionais
Cursos: Mestrado Integrado em Engenharia de Computadores e Telemática, Mestrado Integrado em Engenharia Eletrónica e de Telecomunicações
Escolaridade semanal: 2 horas de aulas teórico-práticas; 2 horas de aulas práticas
Créditos ECTS: 6
Código: 40332
Apresentação da disciplina
O número de créditos ECTS, atribuído a uma disciplina, não indica quantas horas de aulas vão ter. Em vez disso, indica o número de horas espetável que devem estudar para esta disciplina.
1 ECTS = 25-30 horas de estudo. 6 ECTS = 150-180 horas de estudo.
O semestre tem ~15 semanas => devem estudar pelo menos 10 horas por semana.
Estas horas incluem: aulas presenciais, leitura de livros, resolução de exercícios, estudo para testes e exames, etc.

## Slide 3
Avaliação
Nota final = 0.6 × nota teórica + 0.4 × nota pratica
Nota teórica = nota obtida no exame escrito realizado na época de exames
Nota prática obtém-se através da avaliação do tipo "contínuo", resultante de 5 momentos de avaliação:
• Resolução de (pelo menos 2) problemas durante as aulas - 40%
• Um teste de avaliação realizado na última aula prática - 40%
• Trabalho de casa - 10%
• Qualidade da participação nas aulas - 10%

## Slide 4
Avaliação (cont.)
Os alunos repetentes que tenham obtido classificação positiva na componente prática da disciplina no ano letivo de 2016/2017 em época normal mantêm este ano e caso assim o pretendam a sua nota nessa componente de avaliação.
Os alunos que se encontrem nesta situação e que se tenham inscrito, através do PACO, numa das turmas práticas, perdem automaticamente a nota prática obtida anteriormente.
A aprovação à disciplina implica uma avaliação global superior ou igual a 9.5 valores sendo que em nenhuma das componentes (teórica e prática) a nota correspondente (arredondada à décima) pode ser inferior a 7.0 valores.

## Slide 5
Avaliação (cont.)
Não haverá registo de faltas nas aulas TP.
Em regime ordinário as aulas práticas são de frequência obrigatória.
Atendendo ao atual regulamento de estudos da UA, todos os estudantes que, não usufruindo do estatuto de trabalhador-estudante no ano letivo corrente, faltem injustificadamente a mais de 3 aulas práticas reprovam automaticamente à disciplina ficando impedidos de apresentar-se a qualquer prova da mesma durante o corrente ano letivo.
A justificação formal das faltas deverá ser feita junto da Secretaria do DETI dentro do prazo regulamentar. Paralelamente e tão cedo quanto possível o aluno deverá enviar cópia da justificação ao respetivo docente da prática.

## Slide 6
Avaliação (cont.)
Dado o regime contínuo da avaliação na componente prática não haverá, em época normal, exame global final a esta componente a não ser para os estudantes trabalhadores que comprovadamente não tenham frequentado 80% das aulas práticas. Este exame, apenas para trabalhadores estudantes, será de tipo laboratorial, terá duração de 90 minutos e decorrerá no mesmo dia do exame da componente teórica.
Os alunos com o estatuto de trabalhador-estudante que pretendam ser avaliados em regime de avaliação contínua na componente prática da disciplina, deverão declará-lo por escrito, entregando a respetiva declaração, o mais tardar até à segunda aula prática (texto da declaração).

## Slide 7
Aulas práticas
Aconselha-se que os alunos tenham um caderno de registo (logbook) das atividades desenvolvidas destinado exclusivamente a esta disciplina.
Este caderno permite sistematizar o estudo e facilita a preparação para testes e o exame final.

## Slide 8
Docentes
Regente: Augusto Silva
Aulas teórico-práticas: Augusto Silva, Guilherme Campos, Iouliia Skliarova
Aulas práticas: António Navarro, António Pereira, Arnaldo Oliveira, Augusto Silva, Filipe Silva, Iouliia Skliarova

## Slide 9
Bibliografia recomendada
J.F. Wakerly, Digital design: Principles and practices, 4th edition, 2006, Prentice-Hall;
M. Mano, Digital design, 4th edition, 2006, Prentice-Hall;
M. Dias, Sistemas Digitais – Princípios e Prática, 2ª ed., 2011, FCA;
Z. Kohavi, Niraj K. Jha, Switching and Finite Automata Theory, Cambridge Univ. Press, 2009;
C. Sêrro, Sistemas Digitais: fundamentos algébricos, IST Press, 2003.

## Slide 10
Página da disciplina
http://elearning.ua.pt/
Consultar o guião da disciplina

## Slide 11
Placa
Circuito integrado
Imagem de http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/
Como construir sistemas complexos?
Sistema
computacional
Módulo
Tecnologia de
implementação
+
Função
Lei de Moore
Imagem de http://www.captec-group.com/

## Slide 12
Sistemas digitais
Sistemas analógicos processam sinais que variam no tempo e podem tomar qualquer valor dentro de uma gama.
Em sistemas digitais sinais são modelados como se tomassem sempre um dos (dois) valores discretos.
reprodução de resultados;
facilidade de projeto;
programabilidade;
desempenho;
precisão;

## Slide 13
Álgebra Booleana
Sistemas digitais binários usam dois valores discretos:
0-1
LOW-HIGH
desligado-ligado
FALSE-TRUE
0 volts-5 volts
A álgebra Booleana fornece a base matemática rigorosa baseada em lógica.
Variáveis – sinais lógicos
Valores – 0 e 1 (se uma expressão lógica é falsa, então toma o valor 0; caso seja verdadeira, então toma o valor 1)
Operações – AND, OR, NOT

## Slide 14
Realidade física
Componentes eletrónicos físicos, usados para construir sistemas digitais, são contínuos, não discretos.
Consequentemente, as transições de estado lógico não são instantâneas, podendo-se observar valores intermédios de curta duração.
Sendo assim, a álgebra Booleana descreve o comportamento de sistemas digitais em regime estacionário e não reflete o aspeto dinâmico correspondente ao seu comportamento variante no tempo.
Exemplo:
Comportamento de uma porta NOT
V
Out
+5
0
+5
V
In
Entrada varia de 0V a 5V.
Saída mantém-se a 5V para uma certa gama de valores da entrada, e depois varia rapidamente mas não instantaneamente

## Slide 15
Valores lógicos
Bit (binary digit) – dígito que representa valores lógicos 0 e 1.
Em várias tecnologias digitais os bits são representados com a ajuda de fenómenos físicos diferentes.
Exemplo:
Tecnologia CMOS (Complementary metal-oxide semiconductor)
5.0 V
3.5 V
1.5 V
0.0 V
nível lógico 1 (HIGH)
nível lógico 0 (LOW)
nível não definido
V
0
1
inválido
0
1
entradas
saídas
margem
de ruído

## Slide 16
Sistemas de numeração: notação
Sistemas digitais são construídos de circuitos que processam dígitos binários.
Problemas reais quase nunca são formulados em termos de números binários.
Num sistema de numeração posicional à posição de cada dígito é atribuído um peso. Para uma base r  2, um dígito na posição i tem o peso ri.
Um número D cuja parte inteira inclui p dígitos e a parte fracionária – n dígitos pode ser representado como:
r  2 – base
di  {0,...,r-1} - conjunto de símbolos (alfabeto)
p + n – número de símbolos (p – parte inteira, n – parte fracionária)
Notação:
dígito mais significativo
dígito menos significativo

## Slide 17
Sistemas de numeração: bases e alfabetos
Exemplos:
Sistema decimal
200710 = 2*1000 + 0*100 + 0*10 + 7*1
19.8510 = 1*10 + 9*1 + 8*0.1 + 5*0.01
11001102 = 1*26 + 1*25 + 1*22 + 1*21 = 64 + 32 + 4 + 2 = 10210
101.00112 = 1*22 + 1*20 + 1*2-3 + 1*2-4
Sistema binário
bit mais significativo
bit menos significativo

## Slide 18
Sistemas de numeração: exemplos
Exemplos:
Sistema octal
35778 = 3*83 + 5*82 + 7*81 + 7*80 = 191910
35.778 = 3*81 + 5*80 + 7*8-1 + 7*8-2
Sistema hexadecimal
200716 = 2*163 + 7*160 = 819910
7D716 = 7*162 + 13*161 + 7*160 = 200710
A.2C16 = 10*160 + 2*16-1 + 12*16-2

## Slide 19
Correspondência entre sistemas de numeração
binário | decimal | octal | hexadecimal
0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
10 | 2 | 2 | 2
11 | 3 | 3 | 3
100 | 4 | 4 | 4
101 | 5 | 5 | 5
110 | 6 | 6 | 6
111 | 7 | 7 | 7
1000 | 8 | 10 | 8
1001 | 9 | 11 | 9
1010 | 10 | 12 | A
1011 | 11 | 13 | B
1100 | 12 | 14 | C
1101 | 13 | 15 | D
1110 | 14 | 16 | E
1111 | 15 | 17 | F

## Slide 20
Mudança de base: parte inteira
A conversão de um número decimal N inteiro para qualquer outra base r pode ser realizada através de divisões sucessivas do N por r até que o resultado da divisão se torne nulo.
Exemplos:
Conversão para binário
2510 = ???2
25
2
12
24
1
2
12
0
2
6
0
6
2
3
1
2
1
2610 = ???16
Conversão para hexadecimal
2510 = 2
26
16
1
16
10
2610 = 16
A
2
0
0
1
16
0
0
1

## Slide 21
Mudança de base: parte fracionária
A conversão da parte fracionária F de um número decimal para qualquer outra base r pode ser realizada através de multiplicações sucessivas da F por r até que seja atingida a precisão desejada.
Exemplos:
Conversão para binário
0.687510 = ???2
0.2510 = ???16
Conversão para hexadecimal
0.687510 = 0. 2
0.2510 = 0. 16
0.6875
2
---------
.3750
1
0
2
---------
.750
0
0
2
---------
. 50
1
2
---------
.00
0
1
0
0.25
16
---------
.00
4
0

## Slide 22
Mudança de base: parte fracionária (cont.)
O número de dígitos significativos da parte fracionária deve ser consistente com os erros de representação nas bases inicial e final.
Para que a mudança de base não traga acréscimo de precisão:
r1 – base inicial
r2 – base final
n1 – número de dígitos fracionários na base inicial r1
n2 – número de dígitos fracionários na base final r2
A.2C16 = 10*160 + 2*16-1 + 12*16-2 = 10 + 0.125 + 0.046875 = 10.171875 = 10.1710
101.00112 = 1*22 + 1*20 + 1*2-3 + 1*2-4 = 4 + 1 + 0.125 + 0.0625 = 5.1875 = 5.210
Exemplos:
0.687510 = ???2
0.687510 = 0.10112
0.687510 = 0.10110000000002

## Slide 23
Mudança de base: casos especiais
Quando é necessário converter um número da base r1 para a base r2 e se r1=r2x, então cada dígito da base r1 pode ser convertido diretamente para x dígitos em base r2.
753.68 = 111 101 011 . 1102
Exemplos:
Conversão de octal para binário
r1 = 8, r2 = 2, 8 = 23
=> cada dígito octal pode ser representado por 3 dígitos binários
A5.E16 = 1010 0101 . 11102
Conversão de hexadecimal para binário
r1 = 16, r2 = 2, 16 = 24
=> cada dígito hexadecimal pode ser representado por 4 dígitos binários

## Slide 24
Mudança de base: casos especiais (cont.)
Problema inverso: quando é necessário converter um número da base r2 para a base r1 e se r1=r2x, então cada subsequência disjunta de x dígitos em base r2 origina um dígito na base r1.
1 101 . 0102 = 15 . 28
Exemplos:
Conversão de binário para octal
r1 = 8, r2 = 2, 8 = 23
=> cada três dígitos binários correspondem a um dígito octal
110 0101 11002 = 65C16
Conversão de binário para hexadecimal
r1 = 16, r2 = 2, 16 = 24
=> cada quatro dígitos binários correspondem a um dígito hexadecimal

## Slide 25
Exercícios
Explique a Lei de Moore.
Quais são vantagens de sistemas digitais comparando-os com sistemas analógicos?
Quando a saída de uma porta OR está a 0?
Quando a saída de uma porta AND está a 1?
Explique o que é margem de ruído?

## Slide 26
= 27318 = 5D916 = 149710
= 0010100111002 = 29C16 = 66810
= 11000000110111102 = 1403368 = 4937410
= 11011002 = 1548 = 6C16
Converta os números seguintes para as bases 2, 8, 10 e 16.
101110110012
12348
C0DE16
10810
15.4610
= 1111.0111012 = 17.358 = F.716
Exercícios (cont.)